## Slide 1
煤、石油和某些金属矿物中含有硫，在燃烧或冶炼时往往会生成二氧化硫。
在机动车发动机中，燃料燃烧产生的高温条件会使空气中的氮气与氧气反应，生成氮氧化物。
煤燃烧
石油燃烧
硫矿石
汽车尾气
这些气体对空气和我们的生活环境能造成什么影响呢？

## Slide 2
五、酸雨及防治
1.酸雨的形成
①定义：主要指 pH小于5.6 的雨水，其主要是含有硫酸和硝酸。
②成因：二氧化硫、氮氧化物及它们在大气中发生反应后的生成物溶于雨水
会形成酸雨。正常雨水因溶解了CO2，其pH约为5.6，而酸雨的pH小于5.6。

## Slide 3
SO2
O2
H2O
H2SO4
化石燃料的燃烧
③酸雨的类型：
硫酸型酸雨
①
②
③
④
2SO2+O2 2SO3
粉尘等催化剂
SO3＋H2O=H2SO4
2H2SO3+O2=2H2SO4

## Slide 4
硝酸型酸雨
①
②
2NO＋O2=2NO2
3NO2＋H2O=2HNO3＋NO
化石燃料的燃烧
植物体的焚烧
硝酸型酸雨
大气中的氮氧化物
与水反应生成硝酸和亚硝酸
硝酸型酸雨

## Slide 5
饮用酸化的地下水危害人类
腐蚀建筑物和工业设备
破坏土壤成分使农作物减产甚至死亡
损坏植物叶面导致森林死亡
破坏露天文物古迹
使湖泊中鱼虾死亡
酸雨的危害：

## Slide 6
3.酸雨的防治
①消除污染源，改变能源结构，开发利用清洁能源

## Slide 7
3.酸雨的防治
②研究煤的脱硫、燃烧技术，减少SO2排放
脱硫塔
SO2 +CaO=CaSO3
2CaSO3+O2=2CaSO4
(生产石膏）
（2）氨水法
钙基固硫法：
氨水脱硫法：

## Slide 8
3.酸雨的防治
③改进汽车尾气的处理技术，控制尾气排放
2NO(g)+2CO(g)====2CO2(g)+N2(g)
催化剂

## Slide 9
④加强工业废气的回收处理
3.酸雨的防治
⑤健全法律法规，严格规定污染物的排放标准，
提高环境保护意识
NO2+NO+2NaOH=2NaNO2+H2O
2NO2+2NaOH=NaNO3+NaNO2+H2O
(1)NaOH溶液吸收：
(2)氨气吸收：
8NH3＋6NO2====7N2＋12H2O
4NH3＋6NO====5N2＋6H2O
一定条件
一定条件

## Slide 10
4.常见的环境污染
环境污染 | 形成原因 | 主要危害
温室效应 | 大气中CO2含量不断增加 | 全球变暖，冰川融化
酸雨 | SO2和氮氧化物的排放 | 土壤酸化，腐蚀建筑物
光化学烟雾 | 氮氧化物和碳氢化合物的排放 | 危害人体健康和植物生长
臭氧空洞 | 氮氧化物和氟氯代烃的排放 | 地球上的生物受太阳紫外线的伤害加剧
赤潮和水华 | 含磷洗衣粉的大量使用及废水的任意排放 | 使藻类过度繁殖，水质恶化，发生在海水中为赤潮，淡水中为水华
白色污染 | 聚乙烯塑料的大量使用、任意丢弃 | 破坏土壤结构和生态环境

## Slide 11
资 料:光化学烟雾的形成
NO2 →O+NO
光
2NO+O2== 2NO2
O+O2== O3
3O2== 2O3
臭氧氧化碳氢化合物生成醛、过氧酰硝酸酯等，一起构成光化学烟雾。它能刺激黏膜、眼睛，伤害中枢神经。
洛杉矶光化学烟雾（20世纪40年代）