## Slide 1
新人教版 化学 选择性必修一
第二章 化学反应速率与化学平衡
第四节 化学反应的调控

## Slide 2
新课导入
生活中化学反应的调控
隔离可燃物、隔绝空气或降低温度
延长食物储存时间

## Slide 3
新课导入
下面我们以工业合成氨生产条件的选择为例，研究化学反应的调控问题。

## Slide 4
模块一 合成氨反应条件与原理分析

## Slide 5
一、合成氨反应条件与原理分析
1.反应原理和特点
N2(g)+3H2(g) 2NH3(g) ΔH=-92.2 kJ·mol-1。
可逆反应
正反应是气体体积减小的反应
ΔH<0、ΔS<0

## Slide 6
一、合成氨反应条件与原理分析
2.原理分析
对合成氨反应的影响 | 影响因素 |  |  | 
 | 浓度 | 温度 | 压强 | 催化剂
增大合成氨 的反应速率 |  |  |  | 
提高平衡混合物中氨的含量 |  |  |  | 
增大反应物浓度
增大反应物浓度或减小生成物浓度
升高温度
降低温度
增大压强
增大压强
使用催化剂
无影响

## Slide 7
一、合成氨反应条件与原理分析
3.数据分析
不同条件下，合成氨反应达到化学平衡时反应混合物中氨的含量(体积分数) |  |  |  |  |  | 
温度/℃ | 氨的含量/% |  |  |  |  | 
 | 0.1 MPa | 10 MPa | 20 MPa | 30 MPa | 60 MPa | 100 MPa
200 | 15.3 | 81.5 | 86.4 | 89.9 | 95.4 | 98.8
300 | 2.20 | 52.0 | 64.2 | 71.0 | 84.2 | 92.6
400 | 0.40 | 25.1 | 38.2 | 47.0 | 65.2 | 79.8
500 | 0.10 | 10.6 | 19.1 | 26.4 | 42.2 | 57.5
600 | 0.05 | 4.50 | 9.10 | 13.8 | 23.1 | 31.4

## Slide 8
一、合成氨反应条件与原理分析
3.实验数据分析
升高温度、增大压强、增大反应物浓度及使用催化剂等
可以使合成氨的反应速率增大
降低温度、增大压强、增大反应物浓度等
有利于提高平衡混合物中氨的含量

## Slide 9
模块二 工业合成氨适宜条件的选择

## Slide 10
1.压强
二、工业合成氨适宜条件的选择
原理分析
实验分析
合成氨时压强越大越好
实际生产
压强越大，对材料的强度和设备的制造要求就越高，需要的动力也越大
大大增加生产投资，并可能降低综合经济效益
我国的合成氨厂一般采用的压强为10MPa~30MPa

## Slide 11
2.温度
二、工业合成氨适宜条件的选择
原理分析
实验分析
低温以提高平衡转化率
温度降低会使化学反应速率减小
实际生产
达到平衡所需时间变长，工业生产中是很不经济
在实际生产中一般采用的温度为400~500 ℃。

## Slide 12
3.催化剂
二、工业合成氨适宜条件的选择
高温、高压下，N2和H2的化合反应仍然进行十分缓慢。
通常采用加入催化剂的方法，改变反应历程降低反应的活化能，使反应物在较低温度时能较快地发生反应
合成氨工业中普遍使用的是以铁为主体的名成分催化剂，又称铁触媒

## Slide 13
3.催化剂
二、工业合成氨适宜条件的选择
铁触媒在500℃左右时的活性最大，这也是合成氨一般选择400~500℃进行的重要原因。另外，为了防止混有的杂质使催化剂“中毒”，原料气必须经过净化。
因吸附或沉积毒物而使催化剂活性降低或丧失的过程。

## Slide 14
4.合成氨的生产流程
二、工业合成氨适宜条件的选择
N2+H2
干燥
净化
防止催化剂中毒
N2+H2
压缩机加压
10MPa～30MPa
N2+H2
热交换
N2+H2
铁触媒
400～500℃
N2+H2+NH3
冷却
液态NH3
N2+H2+NH3
N2+H2
充分利用能源
增大压强
促使化学平衡向生成氨气的方向移动
原料气循环利用，提高原料利用率

## Slide 15
二、工业合成氨适宜条件的选择
综上所述，工业上通常采用铁触媒、在400~500℃和10MPa～30MPa的条件下合成氨。

## Slide 16
模块三 化工生产中调控反应的一般思路

## Slide 17
三、化工生产中调控反应的一般思路
影响化学反应进行的因素
就是通过改变反应条件使一个可能发生的反应按照某一方向进行。
参加反应的物质组成、结构和性质等本身因素
温度、压强、浓度、催化剂等反应条件
化学反应的调控：
结合设备条件、安全操作、经济成本等情况
实际生产
根据环境保护及社会效益等方面的规定和要求做出分析
寻找适宜的生产条件
权衡利弊，才能实施生产

## Slide 18
三、化工生产中调控反应的一般思路
外界条件 | 有利于增大反应速率的条件控制 | 有利于平衡正向移动的条件控制 | 综合分析结果
浓度 |  |  | 
催化剂 |  |  | 
增大反应物的浓度
增大反应物的浓度、
减小生成物的浓度
不断地补充反应物、
及时地分离出生成物
加入合适的催化剂
不需要
加入合适的催化剂

## Slide 19
三、化工生产中调控反应的一般思路
外界条件 | 有利于增大反应速率的条件控制 | 有利于平衡正向移动的条件控制 |  | 综合分析结果
温度 |  | ΔH<0 |  | 
 |  | ΔH>0 |  | 
压强 |  | 反应后气体体积减小的反应 |  | 
 |  | 反应后气体体积增大的反应 |  | 
高温
低温
高温
兼顾速率和平衡,
考虑催化剂的适宜温度
在设备条件允许的前提下,尽量
采取高温并考虑催化剂的活性
高压
(有气体参加)
高压
低压
在设备条件允许的前提下,
尽量采取高压
兼顾速率和平衡,
选取适宜的压强

## Slide 20
课堂总结
工业上通常采用铁触媒、
在400~500℃和10MPa～30MPa的条件下合成氨。

## Slide 21
课堂检测
1.在合成氨反应中使用催化剂和施加高压，下列叙述中正确的是( ) A.都能提高反应速率，都对化学平衡无影响 B.都对化学平衡有影响，但都不影响达到平衡状态所用的时间 C.都能缩短达到平衡状态所用的时间，只有施加高压对化学平衡有影响 D.使用催化剂能缩短反应达到平衡状态所用时间，而施加高压无此效果
答案 C

## Slide 22
课堂检测
2.合成氨反应达到平衡时，NH3的体积分数与温度、压强的关系如图所示，据此分析合成氨工业中最有前途的研究方向是( ) A．提高分离技术 B．研制耐高压的合成塔 C．研制低温催化剂 D．探索不用N2和H2合成氨的新途径
答案 C

## Slide 23
课堂检测
3.据报道，在300 ℃、70 MPa下由二氧化碳和氢气合成乙醇已成为现实：2CO2(g)＋6H2(g) ⇌ CH3CH2OH(g)＋3H2O(g)，下列错误的是( ) A.使用催化剂可大大提高生产效率 B.反应需在300 ℃进行可推测该反应是吸热反应 C.充入大量CO2气体可提高H2的转化率 D.从平衡混合气体中分离出CH3CH2OH和H2O可提高CO2和H2的利用率
答案 B

## Slide 24
作业：