## Slide 1
地理信息技术
在防灾减灾中的应用
必修一第六章第四节

## Slide 2
北斗卫星

## Slide 3
Part 01
遥感技术
Part 02
全球卫星导航系统
Part 03
地理信息系统

## Slide 4
概念及技术系统
遥感（Remote Sensing，简称RS）就是“遥远的感知”，遥感技术是利用装在航空器（如飞机、高空气球）或航天器（如人造卫星）的光学或电子设备，远距离获取目标物的电磁波信息，并根据电磁波的特征进行分析和应用的技术。

## Slide 5
地物在不断地吸收、发射（辐射）和反射电磁波，并且不同物体的电磁波特性不同。
遥感就是根据这个原理，利用一定的技术设备和装置，来探测地表物体对电磁波的反射和地物发射的电磁波，从而提取这些物体的信息，完成远距离识别物体。

## Slide 6
地物反射或辐射电磁波
1
传感器获取电磁波，并以影像胶片或数据磁带记录下来
2
传感器传输信息
3
地面站对信息进行处理、判读、校正、分析
4
制作专题地图，供用户应用
5

## Slide 7
资源普查
环境监测
自然灾害防御与监测
1
2
3

## Slide 8
利用遥感可以进行矿产开采监测，土地资源、陆地水资源、海洋资源调查、植被资源等方面调查。
全国森林资源普查
全国水域空间分布普查

## Slide 9
利用遥感可以进行荒漠化、环境污染、海洋生态、全球气候变化、植被变化等方面监测
全国湿润指数数据
黑龙江蒸发与蒸腾数据

## Slide 10
利用遥感可以进行森林病虫害监测、森林火灾与煤矿火点监测、大气监测与天气预报（包括台风监测预报）、旱涝灾害监测、海洋赤潮灾害监测等方面监测。
洪涝检测
森林火灾检测

## Slide 11
通过不同时间的遥感影像图就可以判断灾害的发展方向，实现动态监测，这样就可以进行预报、预警。
不同时段台风的实时遥感检测图

## Slide 12
卫星星座
地面监控系统
信号接收系统

## Slide 13
可以快速精确地确定地面某点的三维坐标（经度、纬度、高程），速度和时间。
全天候，不受天气影响
全球覆盖
三维定速定时高精度
连续性和实用性
应用广泛多功能
特点
作用

## Slide 14
美国的全球定位系统
欧洲伽利略卫星导航系统
俄罗斯的全球卫星导航系统
我国的北斗卫星导航系统
全球四大卫星导航系统

## Slide 15
我国的北斗卫星导航系统由35颗轨道卫星组成卫星星座，集卫星定位、短信报文、精密授时于一体，能够高效、快捷地实现信息传递。

## Slide 16
概念
对地理数据进行输入、处理、存储、管理、分析、输出等的计算机信息系统。
数据存储与管理
制图与产品输出
数据输入与处理
空间查询与分析

## Slide 17
分析功能
数据存储采用“分层”技术,即将地图中的不同地理要素，存储在不同的“图层”中。将不同的“图层”要素进行重叠，就形成了不同主题的地图。

## Slide 18
防灾减灾中的应用
地理信息系统利用遥感技术、全球卫星导航系统等提供的地理数据，进行自然灾害动态监测、预报预警、快速确定受灾范围及受灾情况，为制定减灾预案、评估灾害损失和指导灾后恢复重建等提供依据。

## Slide 19
案例分析：温州灾害预警信息系统
图中点状符号表示雨量站。雨量站的颜色不同，表示查询时段（2019年12月18日9时—12月19日9时）的降水量不同。

## Slide 20
地理信息技术间的区别和联系
遥感
全球卫星导航系统
地理信息系统
获取信息
处理信息
定位、导航
点、想、看三字区分
1、点与面区分全球卫星导航系统：全球卫星导航系统主要功能是定位和导航，工作对象为一个点或多个点，明显区别与遥感和地理信息系统的工作对象—面。
2、想与看区分遥感和地理信息系统：地理信息系统主要功能是进行空间数据的分析和处理，类似于想；遥感主要功能是收集信息，类似于看。

## Slide 21
地理信息技术间的区别和联系
定位依据
定位数据
影像数据
分析工具
信息采集
定位导航
地理信息系统
遥感
全球卫星导航系统

## Slide 22
一种物质所产生的自身辐射或对外来辐射所产生的反射和透射，形成了该物质的一种特殊标志——波谱特征。下图显示了松林、草地、红砂岩和泥浆的反射波谱曲线，读图回答：
1．红砂岩具有高反射率的波段是
A．红外线
B．X光
C．可见光
D．紫外线
C