## Slide 1: 第四章 控制及其设计
第三节 简单控制系统的设计

## Slide 2: 教学内容
第四章 控制及其设计
第一节 了解控制
第二节 控制系统的组成和描述
第三节 简单控制系统的设计
第四节 控制中的干扰
综合学习活动
学习目标
  理解控制、控制系统的含义及其在生活和生产中的应用。
  了解手动控制、自动控制和智能控制的特点。
  熟悉简单开环控制、闭环控制的基本组成和工作过程，了解反馈的基本原理。
  理解控制系统中控制器、执行器和被控对象等的作用，能用框图对一个控制系统进行表达。
  能够分析简单的被控对象的基本特征，确定被控量、控制量。
  能进行简单的控制系统的设计，并制作一个简单的控制装置，能够对设计方案进行优化。
  了解简单的干扰现象及其对控制功能的影响，了解克服干扰的基本方法。

## Slide 3: 引入
带童锁的饮水机
有些饮水机的设计没有考虑到儿童在使用时，可能会误操作将热水阀门打开而导致其被烫伤的情况。
为饮水机多加了一个开关，这个开关称为热水锁，在取热水时，必须先按热水锁，然后再打开热水阀，饮水机才能出热水。
简单的控制，也可解决很多实际问题。

## Slide 4: 一、控制系统设计概论
控制系统设计遵循设计的基本原则。
第一步 确定控制目的。
第二步 确定系统的被控量。
第三步 明确系统各项指标。
第四步 根据前面的要求和参数，确定控制系统的结构。
第五步 建立系统各环节的模型。
第六步 确定待调参数。
第七步 测试系统的性能。
控制系统设计的基本过程。

## Slide 5: 二、设计实例
LED数码显示器的设计
LED数码管是由8个发光二极管封装在一起组成“8”字形的器件。
7个发光二极管组成“8”字形的每一段。
1个发光二极管组成一个小数点。
各段分别由字母A、B、C、D、E、F、G、DP来表示。

## Slide 6: 二、设计实例
LED数码显示器的设计
共阴数码管：全部LED的阴级连接在一起，通过阳极控制。
共阳数码管：全部LED的阳级连接在一起，通过阴极控制。
LED数码管产品

## Slide 7: 二、设计实例
LED数码显示器的设计
共阴极数码管，阴极串联电阻。
显示数字3需要连接5个阳极。
分别连接A、B、C、D、G。

## Slide 8: 二、设计实例
LED数码显示器的设计
1．明确设计目的
一个实用的LED数码显示器通常由多位数码管组成，我们设计只使用一 个数码管，通过适当的设计，完成0～9的显示。
2．确定被控量及设计指标
采用LED作为发光元件，显示的数字是以光的形式展现，所以该设计的被控量就 是LED数码管各段的亮度，且只有亮、灭两种状态。

## Slide 9: 二、设计实例
LED数码显示器的设计
3．确定系统结构
通过上述步骤，我们就可以根据具体的要求来确定控制系统的结构。
怎样控制LED数码管8个段的亮、灭是该设计的关键。
控制系统有开环和闭环、手动和自动等形式，你决 定采取哪种形式呢？
讨论
你能写出几种实现方案？
你的方案与其他同学的方案相比有哪些优点和缺点？
你的方案可行吗？（如材料是否容易得到、加工是否容易、造价是否合理等）

## Slide 10: 二、设计实例
LED数码显示器的设计
4．选择实现方法
让LED数码管显示特定数码最简单的方法就是采用机械开关进行手动控制。
假设我们 要显示数字“3”，且采用共阳极数码管，由数码管各段的排列分布可知， 显示“3”应使A、B、C、D、G段发光。

## Slide 11: 二、设计实例
LED数码显示器的设计
显示数字与连接端的关系：
连接端 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
A | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ●
B | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ●
C | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ●
D | ● |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ●
E | ● |  | ● |  |  | ● | ● |  | ● | 
F | ● |  |  |  | ● |  | ● |  | ● | ●
G |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● | ●

## Slide 12: 二、设计实例
实践活动：
自己动手设计连接能显示其他数字的控制电路。
前面的案例，如果采用共阳极数码管，电路图应怎样修改？
根据连线图，填写表格
显示3连线图：
系统名称 | 控制器 | 控制量 | 被控对象 | 被控量 | 控制类型 | 控制方式
数码显示 | 开关 | 电压 | 数码管 | 发光 | 开环 | 手动

## Slide 13: 二、设计实例
LED数码显示器的设计
5．部件模型及主要参数的确定
对一个复杂的控制系统，在确定了系统结构后，先要对系统中的各部分建立对应的数学模型，然后进行一些理论分析和仿真。
当系统较为简单时，我们可以先通过简单的运算，得到一些必要的参数，然后用实验的方法调试系统的工作，直到满意为止。
6．验证、完成你的设计
确定了设计方案，并按选定的控制方法验证了各部分的工作后，就可以将它们组装起来。
设计和交流的方法，应尽可能做到：
  （1）用计算机绘制各部分的原理图及安装图。
  （2）设计系统制作的工作流程。
  （3）协同工作，共同完成整个设计。

## Slide 14: 二、设计实例
LED数码显示器的设计
7．评估你的设计
完成设计后，为了测试系统设计是否达到预期目的，还需要从以下几个方面进行评 估：
系统是否安全、可靠？能否按设计的要求工作？
其他同学对你的设计有什么看法？
整个系统的造价是多少？
如果你有更多的时间，你会对其做哪些改进？
为你的设计写一份使用说明书。
8．优化你的设计
上面的设计由于一 次连线只能显示一个数字，实际的应用价值有限。我们怎样将它做得更合理、更智能呢？
采用4511专用集成电路控制1位数码管的原理 图，这个电路可以通过4个开关的组合来控制数码管的显示，比起前面的设计灵活 性高了很多？

## Slide 15: 引入
路灯的控制
控制方式 | 存在问题
手动开关，人工控制方式 | 手动控制效率低
定时器，定时自动控制 | 天气、季节影响，灯光的需求时间不固定
根据亮度，自动控制 | 
如何自动对路灯的开关进行控制？

## Slide 16: 一、控制系统设计的基本过程
控制系统设计的基本过程。
第一步 确定控制目的。
第二步 确定系统的被控量。
第三步 明确系统各项指标。
第四步 根据前面的要求和参数，确定控制系统的结构。
第五步 建立系统各环节的模型。
第六步 确定待调参数。
第七步 测试系统的性能。
控制系统设计实例：
光敏传感器控制的路灯。

## Slide 17: 二、控制系统设计实例
光敏传感器控制的路灯：利用掌控板模拟光控路灯的设计
控制的目标：光线暗路灯亮，光线强路灯灭。
控制器：掌控板
检测装置：光敏（光线）传感器
被控对象：RGB LED

## Slide 18: 二、控制系统设计实例
光敏传感器控制的路灯：测量光线的强度
使用屏幕显示光线的强弱数值。

## Slide 19: 二、控制系统设计实例
使用mPython模拟器可以输入不同的光线亮度数值，也可以使用硬件，用手指遮挡光敏传感器，区分两种状态的光线强度数值。
光敏传感器控制的路灯：光线强度的范围
完全遮挡光敏传感器时数值为0，移开手指后，环境光亮度数值会小范围不断变化，可取平均值作为判断参数。

## Slide 20: 二、控制系统设计实例
光敏传感器控制的路灯：通过光线值控制LED灯
通过500毫秒的时间间隔，不停的检测光线亮度的数值，进而控制LED灯的亮或灭，模拟路灯的控制过程。
光线值小于50，作为判断控制的区分值。

## Slide 21: 二、控制系统设计实例
光敏传感器控制的路灯：通过光线值控制LED灯
光线值大于50，亮度足够，3个LED灯不亮。
光线值小于50，亮度不足，3个LED灯亮。

## Slide 22: 二、控制系统设计实例
光敏传感器控制的路灯
利用开源硬件，模拟了光控路灯的控制过程。设计实用的光控路灯，如何设计控制系统的组成。
绘制光控灯的控制方框图。

## Slide 23: 二、控制系统设计实例
扩展：
设计并制作一个家里用的简单控制装置，可以选择：
  自动浇花器
  智能小夜灯
思考：
利用光敏传感器控制灯，还可以应用在哪些地方？
楼梯的公共路灯，通过反馈什么信息实现控制？
半夜起床的小夜灯，通过反馈什么信息实现控制？

## Slide 24: 总结
第三节 简单控制系统的设计
二、设计实例
一、控制系统设计概论
LED数码显示器的设计
开源硬件控制设计

## Slide 25: 总结
第三节 简单控制系统的设计
开源硬件实现控制过程
二、设计实例
利用掌控板模拟光控路灯的设计
一、控制系统设计的基本过程
测量光线的强度
光线强度的范围
通过光线值控制LED灯

## Slide 26: 谢谢!