## Slide 1: 第四章 控制及其设计
第四节 控制中的干扰

## Slide 2: 教学内容
第四章 控制及其设计
第一节 了解控制
第二节 控制系统的组成和描述
第三节 简单控制系统的设计
第四节 控制中的干扰
综合学习活动
学习目标
  理解控制、控制系统的含义及其在生活和生产中的应用。
  了解手动控制、自动控制和智能控制的特点。
  熟悉简单开环控制、闭环控制的基本组成和工作过程，了解反馈的基本原理。
  理解控制系统中控制器、执行器和被控对象等的作用，能用框图对一个控制系统进行表达。
  能够分析简单的被控对象的基本特征，确定被控量、控制量。
  能进行简单的控制系统的设计，并制作一个简单的控制装置，能够对设计方案进行优化。
  了解简单的干扰现象及其对控制功能的影响，了解克服干扰的基本方法。

## Slide 3: 引入
骑自行车的时候，除了输入量，还有哪些因素影响人对自行车速度的控制？
什么是干扰：使我们的控制偏离期望值，影响控制目标的达成因素。
自行车如何克服这些干扰呢？
还有哪些干扰因素对控制系统造成影响的例子？如何克服这些干扰呢？
下雨
大风
转弯
路面凹凸不平
上斜坡或者下斜坡

## Slide 4: 一、干扰对控制功能的影响
不考虑干扰的开环控制系统
考虑干扰的开环控制系统
干扰影响被控量，会产生错误的控制动作。

## Slide 5: 一、干扰对控制功能的影响
不考虑干扰的闭环控制系统
考虑干扰的闭环控制系统
思考：开环控制系统和闭环控制系统中哪个受干扰的影响较小？为什么？
结论：反馈环节，有助于减少干扰对控制的影响。

## Slide 6: 一、干扰对控制功能的影响
干扰对控制的影响：
冰箱
  控制目标是保持冰箱内的温度，开门会使其温度发生变化，造成干扰。
射箭
  在射箭的过程中会遇到风，影响飞行，也是干扰。
举例：干扰影响控制系统的例子
空调
无人机飞行
太阳能发电板
安全监控摄像机

## Slide 7: 一、干扰对控制功能的影响
思考：能不能利用干扰实现一些功能目标？
战斗机用的干扰弹，干扰导弹确认目标。
飞机起飞时的风，逆风起飞。
考场安装手机信号屏蔽器。

## Slide 8: 二、克服干扰的基本方法
要保证控制系统的正常工作，就需要克服干扰，减少对控制的影响。如何克服干扰呢？
路灯的控制，闭环减少干扰。
定时蔬菜灌溉系统改为土壤检测控制。
开环控制系统的结构比较简单，适用于控制精度要求不高的场合。
闭环控制系统的优点是控制精度高，对干扰造成的输出量偏差可以进行控制修正。
与开环控制系统相比，闭环控制系统的设计比较麻烦，结构也相对复杂，构成控制系统的成本较高。
闭环控制系统用于要求高精度和高可靠性的场合，可以减少干扰的影响。
克服干扰：开环改为闭环

## Slide 9: 二、克服干扰的基本方法
可避免就避免，不可避免就减少
可以避免的干扰
  室内射箭
  恒温化学反应
不可避免的干扰
  电冰箱设置独立空间
  风对飞机、导弹飞行的干扰
确认干扰来源于人还是环境的影响。
确认是单个干扰因素还是多个干扰因素。

## Slide 10: 三、控制系统设计
项目选择：
●项目1：升国旗定时控制装置
●项目2：恒温箱的温度控制装置
目的及要求
  通过具体的设计制作活动，进一步理解和应用控制系统设计的基本思想和方法。
  绘制简单的设计图纸，编制设计说明书。
  若有条件，尝试运行（或模拟）设计方案。
  尽量使用计算机辅助设计软件进行设计。
  以小组为单位，分工合作完成。
设计过程
  设计目标及要求。讨论并列出具体的性能指标，如设定时间（项目1）、恒定温度 （项目2）等。
  搜集相关资料。
    了解同类（或相关）项目（装置）的工作原理。
    搜集、整理相关的技术资料。
  制订设计方案。
    绘制简单的设计图纸，有条件可运用绘图软件绘制。
    列出所用的元器件清单。
  收集意见，修改设计方案。
  有条件可模拟系统方案的实施。

## Slide 11: 三、控制系统设计
编写设计说明书
  对设计项目进行简要的定性分析。
  阐明重点考虑的因素及它们之间的关系。
  列出费用预算。
  简要描述设计方案的实施效果。
  附上设计图纸。
评价与小结
  以班级为单位，分别对各小组的设计方案进行评价。
  比较各小组的设计方案，分别列出各个方案的优点和不足。
设计方案评价参考
编号 | 评价指标 | 小组自评 | 小组互评 | 老师评价
1 功能实现程度 |  |  |  | 
2 元素选择、配置的合理性 |  |  |  | 
3 安全性 |  |  |  | 
4 经济性、节能程度 |  |  |  | 
5 美观性 |  |  |  | 
6 设计特色（创意） |  |  |  | 
7 设计图纸绘制水平 |  |  |  | 
8 设计说明书编写水平 |  |  |  | 
9 其他 |  |  |  | 

## Slide 12: 习题
将食物放入冰箱内
打开冰箱门只查看内部情况
房间供电电压不稳定
将冰箱的温控旋钮调整到5
控制量
输出量
干扰
反馈
2．飞机飞行的时候，遇到气流产生颠簸，在控制系统中，这种气流属于（ ）
1．在电冰箱使用过程中，下列情况不属于干扰因素的是（ ）
D
C

## Slide 13: 习题
4．交通法规禁止开车时拨打和接听手机。
从控制系统的角度分析拨打和接听手机干扰了控制系统的哪个环节？为什么？
3．人在骑自行车的过程中会受到路况、风力、噪声、刺眼的阳光、突发的事件等各种干扰，人如何能克服这些干扰？

## Slide 14: 总结
第四节 控制中的干扰
二、克服干扰的基本方法
一、干扰对控制功能的影响
开环改为闭环
可避免就避免，不可避免就减少

## Slide 15: 谢谢!